WSTĘP

Program "TS" obsługuje działalność firm świadczących usługi w zakresie transportu międzynarodowego i krajowego, spedycji międzynarodowej. Zawiera ponadto moduły: "Magazyn" i "Warsztat", a także umożliwia współpracę z modułami zewnętrznymi: "Książka przychodów i rozchodów", "Ewidencja przychodów" i "Kasa (raporty kasowe)". Posiada również moduł wymiany danych z programami finansowo-księgowymi "KH" firmy CDN oraz "RAKS" firmy MSM.

Program pracuje w środowisku DOS, tj. systemu operacyjnego zainstalowanego na większości komputerów typu IBM-PC. Można go również uruchamiać z systemu Windows (także Windows'95) oraz w środowisku sieciowym. Do poprawnej pracy wymagany jest dysk twardy (baza danych przyrasta średnio o 2 do 15 MB rocznie, w zależności od wielkości firmy), procesor typu 386 lub nowszy i conajmniej 4 MB pamięci operacyjnej (im więcej, tym lepiej).

OGÓLNE ZASADY PRACY Z PROGRAMEM

Uruchomienie programu

W Windows’95(98) uruchomienie programu polega na podwójnym kliknięciu na ikonę programu umieszczoną na pulpicie przez program instalacyjny. W systemie DOS należy wpisać z klawiatury jego nazwę (TS lub TSD - w wersji demo) i nacisnąć Enter. Operację tą w skrócie można zapisać w następujący sposób:

TS	<Enter>		lub		TSD	<Enter>

Po uruchomieniu programu program wykonuje m.in. następujące operacje:

wyświetla planszę startową i inicjuje system (sprawdza struktury, indeksy itp.)

przy pierwszym uruchomieniu wyświetla okna, w które można wpisać parametry techniczne sprzętu

przy pierwszym uruchomieniu wyświetla okna, w które można wpisać dane Użytkownika

prosi o wybranie operatora i, jeżeli hasło jest założone, o podanie hasła zabezpieczającego przed uruchomieniem programu przez niepowołane osoby

sprawdza, czy są informacje w kalendarzu na dany dzień i wyświetla je

wyświetla zawartość notesu

wyświetla ostrzeżenia i komunikat o upływających terminach

prosi o uzupełnienie brakujących tabel KURSÓW

Wybieranie opcji

Po wykonaniu czynności opisanych w  poprzednim rozdziale, program wyświetla planszę główną (patrz: Rys.1b). W górnej części tej planszy znajdują się wszystkie opcje programu. Opcje są podzielone tematycznie na dziewięć grup: "Firma", "Kontrahenci", "Transport", "Spedycja", "Plac", "Warsztat", "Księgowość", "Konfig.(uracja)" i "Narzędz.(ia)". Na ekranie wyświetlone są opcje należące do jednej grupy. Grupę tą nazywamy grupą aktywną. W oknie zawierającym opcje grupy aktywnej jedna z opcji jest wyróżniona innym kolorem. Opcję tą nazywamy opcją aktywna. Na Rys.1b grupą aktywną jest grupa "Firma", a opcją aktywną - opcja: "Nazwa i adres". Praca z programem sprowadza się do następującego schematu:

wybór grupy

wybór odpowiedniej opcji z grupy

wykonanie "wewnątrz" tej opcji różnych operacji (dopisywanie nowych danych, edycja, drukowanie, itp.)

powrót do planszy głównej

zmiana opcji na inną i przejście do punktu 1 lub koniec pracy

Tabela 1. Lista klawiszy obsługujących planszę główną (wybieranie opcji programu)

| Nazwa klawisza | Reakcja programu na klawisz |
| --- | --- |
| , , F, K, T, S, P, W, I, O, N | Zmiana grupy aktywnej |
| , | Zmiana opcji aktywnej |
| Enter | "Wejście" do opcji aktywnej |
| Esc | Koniec pracy |

Na planszy głównej umieszczone są ponadto: nazwa operatora i katalogu, dane Użytkownika i producenta, okno zawierające krótkie objaśnienie dotyczące opcji aktywnej, okno zawierające listę aktywnych klawiszy oraz opcjonalnie: aktualny czas systemowy.

Uwaga: w dalszej części opracowania do oznaczenia opcji stosuje się zapis w postaci: "Nazwa grupy: Nazwa opcji", np.: "Kontrahenci: Lista kontrahentów"

Tabele danych (zasady obsługi)

Większość danych w programie jest przedstawiona w postaci tabel. Tabela zawiera dane (pracowników, samochodów, kontrahentów, zleceń, wyjazdów, karnetów TIR, zezwoleń, przychodów, kosztów, itd.). Każda z tabel wyświetla się na ekranie po wyborze odpowiedniej opcji.

Tabela składa się z kilku części: tytułu, opisu zawartości, wnętrza zawierającego dane, strzałek, które wskazują, czy powyżej (poniżej) pierwszej (ostatniej) pozycji znajdują się jeszcze jakieś dane, wiersza do podsumowań poszczególnych kolumn. Każdy wiersz tabeli reprezentuje jedną pozycję w bazie danych i zawiera skróconą informację na jej temat. Zawsze jeden z wierszy tabeli jest wyróżniony innym kolorem (wskaźnikiem). Wiersz ten nazywa się wierszem aktywnym, a odpowiadający mu element bazy danych: elementem aktywnym (wyróżnionym). Jeżeli wyświetlana tabela składa się z kilku kolumn, to kolumna widoczna na ekranie nazywa się kolumną aktywną. Poniżej przedstawiono listę klawiszy obsługujących tabele danych. Klawisze oznaczone "(*)" są aktywne tylko w niektórych tabelach.

Tabela 2. Lista klawiszy obsługujących tabele danych

| Nazwa klawisza | Reakcja programu na klawisz |
| --- | --- |
| ,,(Ctrl)Home,(Ctrl)End, (Ctrl)PageUp, (Ctrl)PageDn | Przesuwanie pionowe wskaźnika (zmiana aktywnego wiersza tabeli) |
| (Ctrl),(Ctrl) (*) | Przesuwanie poziome wskaźnika (zmiana aktywnej kolumny tabeli) |
| Enter | Wyświetlenie pełnej informacji dotyczącej aktywnego elementu |
| Alt-Enter (*) | Zmiana nazwy aktywnego elementu |
| Insert | Dodanie nowej pozycji do tabeli |
| Alt-Insert (*) | Dodanie nowej pozycji do tabeli z wykorzystaniem poczekalni (dotyczy zleceń) |
| Ctrl-Insert (*) | Dodanie nowej pozycji do tabeli z wykorzystaniem wzorca |
| Delete | Usunięcie wyróżnionego elementu z tabeli |
| Alt-Delete (*) | Usunięcie wszystkich elementów z tabeli lub usunięcie elementu tabeli bez sprawdzania powiązań z innymi tabelami |
| Spacja (*) | Zmiana klucza (kolejności), wg którego uporządkowana jest tabela |
| +, plus (*) | Podsumowanie elementów aktywnej kolumny u dołu tabeli |
| F4, F5,...,F9 (*) | Różne działanie, w zależności od tabeli. Objaśnienia zawsze są wyświetlone pod tabelą w oknie p.t. "Lista aktywnych klawiszy" |
| F10 (*) | Rozliczanie (np. wyjazdu, zlecenia, zaliczki), wprowadzanie faktur korygujących |
| F11, Alt-S (*) | Włączanie (wyłączanie) podglądu schowka |
| F12 (*) | Przerzucenie elementu tabeli do schowka lub (w trakcie wyświetlania schowka) przerzucenie ze schowka do danych |
| Alt-F2 | Wydruk aktywnej kolumny |
| Alt-F5 (*) | Założenie filtra (warunku logicznego) na tabelę |
| Alt-F6 (*) | Skasowanie nałożonego filtra |
| Alt-F7 (*) | Zapamiętanie filtra na dysku |
| Alt-F8 (*) | Odtworzenie z dysku zapamiętanego wcześniej filtra |
| Alt-F10 (*) | Anulowanie rozliczenia |
| Ctrl-J (*) | Wyszukiwanie danych wg różnych kluczy |
| Ctrl-N (*) | Szukanie następnej pozycji tabeli o podanym ostatnio kluczu |
| 0,1,...9 (*) | Wyszukiwanie danych wg numeru lub daty |
| A,B,...Z (*) | Wyszukiwanie danych wg nazwy lub symbolu |
| Esc | Zakończenie wyświetlania tabeli |

Użytkownik pracując z programem większość czasu poświęca na tworzenie tabel. Niektóre z nich najlepiej jest uzupełnić na samym początku (pracownicy, tabor własny, kontrahenci) i aktualizować w miarę potrzeby. Inne tabele (zlecenia, wyjazdy, karnety TIR, zezwolenia, przychody, koszty, tabele kursów itp.) uzupełnia się na bieżąco w trakcie codziennej pracy.

Okna z danymi (zasady obsługi)

Wszystkie dane gromadzone przez program można wyświetlać również w postaci okien. W oknach znajdują się, w odróżnieniu od tabel, szczegółowe informacje na temat pozycji bazy danych. Okna z danymi można zobaczyć, przesuwając wskaźnik w tabeli na interesującą nas pozycję i wciskając klawisz Enter. Oprócz tego w bazie są okna, które nie przedstawiają pozycji tabeli (np. okna z danymi Użytkownika, okna zawierające parametry pracy, itp.). Poniżej przedstawiono listę klawiszy obsługujących okna z danymi. Klawisze oznaczone "(*)" są aktywne tylko w niektórych oknach.

Tabela 3. Lista klawiszy obsługujących okna z danymi

| Nazwa klawisza | Reakcja programu na klawisz |
| --- | --- |
| ,(*) | Przewijanie bazy o 1-ną pozycję w dół i w górę |
| F2 (*) | Edycja zawartości wszystkich okien |
| F3, F4, F5, ... | Edycja zawartości 1-go, 2-go, 3-go, ... okna |
| Alt-F2 | Wydruk wszystkich okien |
| Alt-F3, Alt-F4, Alt-F5,... | Wydruk 1-go, 2-go, 3-go, ... okna |
| Esc | Zakończenie wyświetlania okien |

Zasadę "wchodzenia" w tryb edycji danych można objaśnić na przykładzie Rys.23a. Rysunek przedstawia informację o jednym z kontrahentów. Aby otrzymać go na ekranie, należy (po "wejściu" do opcji "Kontrahenci: Lista kontrahentów") przesunąć, w tabeli, wskaźnik na odpowiedniego kontrahenta i nacisnąć klawisz Enter.

Otrzymana informacja jest podzielona tematycznie na kilka okien, z których każde ma inny tytuł. Okna zawierają informacje, które można edytować. Naciśnięcie klawisza F2 spowoduje, że w tryb edycji "wejdą" wszystkie okna. Klawisz F3 uaktywni tylko okno pt. "DANE IDENTYFIKACYJNE KONTRAHENTA", F4 - okno pt. "ADRES KONTRAHENTA", itd. Jeżeli chcemy zmienić dane znajdujące się w jednym oknie, używamy klawisza, który wprowadza w tryb edycji tylko to okno. Jeżeli zmieniamy różne dane, w różnych oknach, używamy klawisza F2.

Często, w przypadku prostszych informacji, dane są umieszczone tylko w jednym oknie (Rys.23c). Wówczas w tryb edycji wprowadza klawisz F2, a pozostałe są nie aktywne lub służą do innych celów.

Może też zaistnieć sytuacja, że na ekranie jest kilka okien i nie działa klawisz F2. Oznacza to, że nie można wprowadzić w tryb edycji wszystkich okien jednocześnie, tylko każde okno z osobna. Wówczas aktywne są klawisze F3, F4, ....

Edycja danych

Dodawanie nowych elementów do bazy lub poprawianie już wprowadzonych nazywa się edycją danych. Program wchodzi w tryb edycji, gdy Użytkownik wyświetlając tabelę danych naciśnie klawisz Insert (w niektórych tabelach także Alt-Insert lub Ctrl-Insert) (dodawanie nowych elementów), lub gdy, wyświetlając okna z danymi, naciśnie jeden z klawiszy: F2, F3, F4, .... Edycję przeprowadza się według stałych zasad, obowiązujących w każdej opcji programu. Pola edycyjne są wyświetlane w jasnym kolorze, a w jednym z nich znajduje się migający wskaźnik, tzw. kursor, "zapraszający" do pisania. Pole to nazywa się polem aktywnym. Pole aktywne (na kolorowym monitorze) jest wyróżnione innym kolorem. Tabela poniżej przedstawia klawisze aktywne w trakcie edycji. Klawisze oznaczone "(*)" są aktywne tylko w niektórych polach edycyjnych.

Tabela 4. Lista klawiszy edycyjnych

| Nazwa klawisza | Reakcja programu na klawisz |
| --- | --- |
| Enter, | Przesunięcie kursora do następnego pola lub, jeżeli pole jest ostatnie, zamknięcie edycji i zapisanie zmian na dysku |
| Tab | Przesunięcie kursora do następnego pola bez uaktywniania listy wyboru |
|  | Przesunięcie kursora do poprzedniego pola |
| Ctrl-Home | Przesunięcie kursora do pierwszego pola |
| Ctrl-PageDown |

Zamknięcie edycji (w dowolnym miejscu).

| Uwaga: Nie zalecane przy wprowadzaniu ważnych danych |
| --- |
| , | Przesunięcie kursora o jedną pozycję w lewo (w prawo) w polu edycyjnym |
| Home, End | Przesunięcie kursora na początek (koniec) pola edycyjnego |
| Delete (Backspace) | Kasowanie znaku nad kursorem (z lewej strony kursora) |
| Insert | Zmiana trybu pisania: rozsuwanie/nadpisywanie |
| Ctrl-T | Kasowanie słowa z prawej strony kursora |
| Ctrl-Y | Kasowanie od kursora do końca pola |
| F2 (*) | Wywołanie biblioteki |
| F3 | Wywołanie listy "polskich" liter (ą,ę,ł,ó,...). "Polską" literę można też uzyskać posługując się klawiszem pomocniczym: Alt lub Ctrl. |
| Ctrl-F3 | Wywołanie listy wszystkich znaków graficznych dostępnych w systemie |
| F4 | Wywołanie listy "niemieckich" liter (,,,,...) |
| F5 | Automatyczne wpisanie nazwy miasta (siedziby Użytkownika) |
| F6 | Automatyczne wpisanie bieżącej daty |
| F10, Ctrl-U | Odtworzenie pierwotnej zawartości pola |
| Esc | Zaniechanie edycji bez zapamiętania zmian |

W trakcie edycji danych należy pamiętać o kilku zasadach:

aby zapisać zmiany na dysku należy "przejść" przez wszystkie pola edycyjne i, będąc w ostatnim, nacisnąć klawisz Enter lub

jeżeli przy polu edycyjnym widać wyróżnioną jaśniejszym kolorem strzałkę (), to oznacza ona, że po naciśnięciu klawisza Enter, pojawi się tzw. lista wyboru (np.: wypełniając pole "Nazwa kontrahenta" w trakcie wystawiania zlecenia, można, zamiast wpisywania za każdym razem pełnej nazwy, nacisnąć Enter i wybrać odpowiedniego kontrahenta z listy).

Uwaga: Należy unikać ręcznego wprowadzania danych, tam gdzie strzałka informuje o tym, że jest lista wyboru. Dzięki temu łatwiej jest uniknąć podwójnego wprowadzania tych samych danych. Widząc elementy listy na ekranie wybieramy żądaną pozycję klawiszem Enter, a jeśli jej nie ma- dopisujemy klawiszem Insert.

Listę wyboru można próbować ominąć klawiszem Tab.

jeżeli, mimo pojawienia się listy wyboru, nie chcemy z niej nic wybrać, należy użyć klawisza Esc lub Spacja

wszystkie daty wpisuje się w formacie: dd.mm.rr (np.: 14.02.97)

aby uzyskać "polską literę" (ą,ę,ś,ć, itd.), której nie ma na klawiaturze, należy posłużyć się klawiszem pomocniczym (Alt lub Ctrl, w zależności od ustawienia parametru. Patrz: 14.1.Parametry techniczne). Sposób polega na naciśnięciu klawisza pomocniczego i, trzymając go, naciśnięciu łacińskiego odpowiednika "polskiej litery".

Uwaga: Alt-Z lub Alt-V generuje ż, Alt-X generuje ź.

dźwięk ostrzegawczy w trakcie edycji oznacza, że Użytkownik naciska klawisze niezgodne z typem wypełnianego pola lub że kursor "doszedł" do końca pola i nie ma już miejsca na dalszy zapis

naciśnięcie klawisza Esc w trakcie edycji spowoduje zaniechanie wszelkich wprowadzonych zmian (po naciśnięciu tego klawisza program poprosi o potwierdzenie)

Okna dialogowe

Okno dialogowe jest "prośbą" o podjęcie jednego z wariantów dalszej pracy, "prośbą" o dodatkowe potwierdzenie żądanej operacji, informacją dla Użytkownika o dokonanej operacji, itp. Okno składa się z tytułu oraz umieszczonych pod tytułem, poziomo względem siebie opcji wyboru. W każdej chwili jedna opcja (opcja aktywna) jest wyróżniona innym kolorem (wskaźnikiem). Aby wybrać żądany wariant pracy, należy przesunąć wskaźnik na odpowiednią opcję (klawisze "strzałki": ,) i nacisnąć klawisz Enter. Można też użyć klawiszy literowych (pierwszych liter w nazwie opcji). Jeżeli okno jest informacyjne (zawiera jedną opcję o nazwie "Wciśnij Enter"), to wystarczy, po przeczytaniu informacji (tytułu) nacisnąć klawisz Enter.

"Gorące" klawisze

"Gorącym" klawiszem nazywa się klawisz, który jest zawsze (lub prawie zawsze) aktywny w trakcie pracy programu, tzn. powoduje stałą, ściśle określoną reakcję.

Tabela 5. Lista "gorących" klawiszy

| Nazwa klawisza | Reakcja programu na klawisz |
| --- | --- |
| F1 | Wywołanie okna z informacją pomocniczą (tzw. "HELP") |
| Alt-1 | Zmiana parametrów drukarki |
| Ctrl-K | Wywołanie kalkulatora |
| Esc | Rezygnacja z aktualnie przeprowadzanej operacji |

POCZĄTEK PRACY Z PROGRAMEM

Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu, przed rozpoczęciem właściwej pracy, program automatycznie wyświetla i wprowadza w tryb edycji okna zawierające następujące dane:

parametry techniczne ekranu

parametry techniczne drukarki

dane Użytkownika

Pierwsze dwa okna służą do wprowadzenia parametrów dotyczących sprzętu, na jakim "pracuje" program. Parametry te można w każdym momencie zaktualizować w opcji: "Konfig.(uracja): Parametry techniczne". Dane Użytkownika są dostępne w opcji: "Firma: Nazwa i adres".

Budowa bazy danych

Przed rozpoczęciem pracy "na bieżąco" należy uzupełnić tabele danych w następujących opcjach:

"Firma: Nazwa i adres" (wpisanie danych Użytkownika)

"Firma: Kadry (pracownicy)" (uzupełnienie tabeli pracowników - wpisanie przynajmniej kierowców).

"Firma: Tabor własny (SAMOCHODY)" (uzupełnienie tabeli samochodów własnych).

Należy również dokonać parametryzacji opisanej w rozdziale 14.PARAMETRYZACJA BAZY DANYCH.

Ponadto zaleca się, choć nie jest to konieczne, uzupełnienie, w miarę możliwości, tabel w następujących opcjach:

"Kontrahenci: Lista kontrahentów" (wpisanie do tabeli najważniejszych kontrahentów).

"Spedycja: Tabor obcy" (wpisanie do tabeli danych samochodów innych przewoźników).

"Konfig.(uracja): Biblioteka krajów". (uzupełnienie tabeli krajów wraz z różnymi danymi dotyczącymi danego kraju (dane dotyczące Polski i Niemiec są umieszczane w bibliotece automatycznie). Oprócz nazwy kraju należy podać m.in.: symbol międzynarodowy kraju, symbol waluty, informację, czy waluta ma zostać umieszczona w tabeli kursów, ustawowe stawki diet i ryczałtu za nocleg.

ZASADY WPISYWANIA ZLECEŃ

W dalszej części tego rozdziału termin "zlecenie transportowe" będzie oznaczał zlecenie realizowane przez samochód własny, a "zlecenie spedycyjne" - zlecenie sprzedane innemu przewoźnikowi lub mieszane (tzn. realizowane zarówno obcymi, jak i własnymi samochodami).

W programie "TS" są dwie listy zleceń: transportowe w opcji "Transport: Zlecenia" oraz spedycyjne w opcji "Spedycja: Zlecenia". Obie listy są od siebie niezależne, mają osobną numerację oraz różne sposoby obsługi.

Poczekalnia zleceń

Jeśli od zleceniodawcy przychodzi zlecenie i nie wiadomo, kto będzie je realizował (samochód własny czy obcy), to takie zlecenie można wpisać do poczekalni na listę zleceń oczekujących na realizację w opcji "Kontrahenci: Poczekalnia zleceń".

Zlecenie z poczekalni można w każdej chwili przenieść do realizacji:

klawisz F5 - przenosi zlecenie do realizacji własnej (własnym samochodem), tzn. umieszcza je w tabeli zleceń w opcji "Transport: Zlecenia"

klawisz F8 - przenosi zlecenie do realizacji obcej (samochodem innego przewoźnika), tzn. umieszcza je w tabeli zleceń w opcji "Spedycja: Zlecenia"

Można też, pracując w opcji "Transport: Zlecenia" lub "Spedycja: Zlecenia", "ściągnąć" zlecenie z poczekalni klawiszem "Alt-Insert".

Uwaga: Po przeniesieniu zlecenia do realizacji otrzymuje ono nowy numer porządkowy, zgodny z numeracją prowadzoną w opcji "Transport: Zlecenia" ("Spedycja: Zlecenia").

Uwaga: Jeśli od początku wiadomo, że zlecenie będzie zrealizowane transportem własnym, to można je wpisać na listę zleceń bezpośrednio w opcji "Transport: Zlecenia". Analogicznie, w przypadku zlecenia spedycyjnego można je umieścić na liście zleceń bezpośrednio w opcji "Spedycja: Zlecenia". Inaczej mówiąc, zlecenia można wpisywać do bazy z pominięciem poczekalni.

Zlecenia transportowe

Zlecenia transportowe (realizowane przez samochody Użytkownika) wprowadza się do bazy na dwa sposoby:

w opcji "Transport: Zlecenia"

klawisz Insert

klawisz Alt-Insert ("ściągnięcie" z poczekalni)

klawisz Ctrl-Insert (z wykorzystaniem wzorca zdefiniowanego wcześniej w opcji "Kontrahenci: Wzorce zleceń")

przerzucając z poczekalni (klawisz F5 w opcji "Kontrahenci: Poczekalnia zleceń")

Niektóre dane (np.: ciężar towaru, stany licznika w momencie załadunku i rozładunku) umożliwią prawidłowe rozliczenie wyjazdu (np.. obliczenie kilometrów ładownych a inne (fracht, data załadunku, trasa itp) ułatwią wystawienie faktury

Tabela 6.Schemat operacji możliwych do wykonania na bazie zlecenia transportowego

| Klawisz | Działanie | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| F5 | Wystawienie faktury (na bazie jednego zlecenia) dla zleceniodawcy | Do każdego zlecenia można wystawić tylko jedną fakturę. Ewentualne faktury dodatkowe można wystawić w opcji "Księgowość: Przychody" |
| Ctrl-F5 | Wystawienie faktury zbiorczej za wszystkie zlecenia "od dnia.. do dnia.." wg daty załadunku | Faktura zbiorcza obejmuje grupę zleceń |
| Ctrl-Shift-F5 | Wystawienie faktury zbiorczej z możliwością wyboru zleceń |
|  | F6 | Skojarzenie zlecenia z wyjazdem |

Wyjazd zawiera dane dotyczące sposobu realizacji zlecenia (samochód, kierowca, itd.). Wyjazdy są prowadzone w opcji "Transport: Wyjazdy". Po wpisaniu zlecenia do bazy można:

utworzyć nowy wyjazd

przyporządkować zlecenie do wyjazdu, który został wpisany wcześniej do tabeli wyjazdów

| Ostatni wariant dotyczy zlecenia powrotnego, jeśli w tabeli wyjazdów jest wyjazd do wcześniejszego zlecenia (np.. eksportowego) |
| --- |
| F7 | Generacja i wydruk instrukcji dla kierowcy | Dane zlecenia są przetwarzane w formie wydruku informacyjnego (instrukcji) dla kierowcy |

Zlecenia spedycyjne

Zlecenia spedycyjne (realizowane przez innych przewoźników) wprowadza się do bazy na dwa sposoby:

w opcji "Spedycja: Zlecenia"

klawisz Insert

klawisz Alt-Insert ("ściągnięcie" z poczekalni)

klawisz Ctrl-Insert (z wykorzystaniem wzorca zdefiniowanego wcześniej w opcji "Kontrahenci: Wzorce zleceń")

przerzucając z poczekalni (klawisz F8 w opcji "Kontrahenci: Poczekalnia zleceń")

Niektóre dane (fracht, data załadunku, trasa itp) ułatwią wystawienie faktury

Tabela 7.Schemat operacji możliwych do wykonania na bazie zlecenia spedycyjnego

| Klawisz | Działanie | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| F5 | Wystawienie faktury (na bazie jednego zlecenia) dla zleceniodawcy | Do każdego zlecenia można wystawić tylko jedną fakturę. Ewentualne faktury dodatkowe można wystawić w opcji "Księgowość: Przychody" |
| Ctrl-F5 | Wystawienie faktury zbiorczej za wszystkie zlecenia "od dnia.. do dnia.." wg daty załadunku | Faktura zbiorcza obejmuje grupę zleceń |
| Ctrl-Shift-F5 | Wystawienie faktury zbiorczej z możliwością wyboru zleceń |
|  | F6 | Wpisanie danych dotyczących realizacji zlecenia (przewoźnika, samochodu, faktury przewoźnika) | Patrz: 4.4.Realizacje zleceń spedycyjnych. Zlecenie dla przewoźnika |
| F10 | Rozliczenie zlecenia | Rozliczenie zlecenia spedycyjnego polega na przeliczeniu przychodów i kosztów zlecenia oraz zablokowaniu wszystkich operacji dotyczących zlecenia |
| Alt-F10 | Anulowanie rozliczenia |

Realizacje zleceń spedycyjnych. Zlecenie dla przewoźnika

Realizacja zlecenia spedycyjnego jest informacją o tym, kto realizuje dane zlecenie. Lista realizacji w programie "TS" jest odpowiednikiem listy zleceń wychodzących i  jest prowadzona w opcji "Spedycja: Realizacje zleceń" (w odróżnieniu od zleceń przychodzących prowadzonych w opcji "Spedycja: Zlecenia").

Do każdego zlecenia spedycyjnego może być przyporządkowana dowolna ilość realizacji, chociaż najczęściej jest to jedna realizacja (jeden przewoźnik). Realizacja może być zdefiniowana jako obca (samochód innego przewoźnika) lub własna (samochód własny).

Realizacje zleceń spedycyjnych wprowadza się do bazy danych na dwa sposoby:

w opcji "Spedycja: Zlecenia" (po odszukaniu zlecenia od zleceniodawcy: klawisz F6-REALIZACJA, potem Insert)

w opcji "Spedycja: Realizacje zleceń: WSZYSTKIE realizacje" lub "Realizacje BEZ ZLECEŃ" (klawisz Insert)

Wpisując realizację podaje się m.in.: czy jest to realizacja obca, czy własna (własnym samochodem). Ponadto: nazwę przewoźnika (realizacja obca) lub nazwisko kierowcy i pomocnika (realizacja własna), nry rejestracyjne, nr realizacji, dane dotyczące załadunku i rozładunku (kraj, miejsce, data, godzina). Niektóre z tych danych są przepisywane ze zlecenia.

Tabela 8.Operacje wykonywane na bazie realizacji zlecenia spedycyjnego

| Klawisz | Działanie | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| F5 | podgląd zlecenia przyporządkowanego do realizacji, zmiana przyporządkowania, skasowanie przyporządkowania | Jeśli do realizacji jest przyporządkowane zlecenie |
| F5 | wygenerowanie nowego zlecenia spedycyjnego z realizacji i przyporządkowanie go, przyporządkowanie realizacji do zlecenia, które już jest w bazie zleceń | Jeśli do realizacji nie ma przyporządkowanego zlecenia |
| F6 | Wpisanie faktury otrzymanej od przewoźnika | Tylko dla realizacji obcych |
| F7 | Generacja i wydruk zlecenia dla przewoźnika lub instrukcji dla kierowcy |

Zlecenie dla przewoźnika dotyczy realizacji obcych.

Instrukcje dla kierowcy dotyczą realizacji własnych.

Wzorce zleceń

Zlecenia często powtarzające się można umieścić na liście wzorców w opcji "Kontrahenci: Wzorce zleceń". Każdy wzorzec otrzymuje nazwę. Wzorzec może być ogólny (bez określenia zleceniodawcy) lub szczególny (dla jednego zleceniodawcy). We wzorcu umieszcza się dane stałe zlecenia (towar, trasa, fracht, itp.). Przy wprowadzaniu do bazy nowego zlecenia można skorzystać z wzorca (poprzez użycie klawiszy Ctrl-Insert). W takim przypadku dane z wzorca są automatycznie kopiowane do zlecenia i wystarczy wprowadzić dane zmienne (np. daty, numery).

Parametryzacja zleceń

Parametryzację zleceń można podzielić na:

parametryzację ogólną - dotyczącą wszystkich zleceń

parametryzację indywidualną - dotyczącą zleceń konkretnego kontrahenta

Parametryzacja ogólna zleceń jest opisana w rozdziale 14.4.Parametry zleceń.

Parametryzację indywidualną przeprowadza się w opcji "Kontrahenci: Lista kontrahentów". Po odszukaniu kontrahenta w tabeli i naciśnięciu klawisza F8 (Biblioteki) pojawia się tabelka bibliotek dotyczących kontrahenta. Jedna z nich nosi tytuł: "Parametry zlecenia".

FAKTURY VAT (RACHUNKI UPROSZCZONE)

W programie można wystawiać zarówno faktury VAT jak i rachunki uproszczone. W związku z tym oba typy będą dalej określane krótko mianem "faktury". Ponadto będą stosowane terminy:

"faktura transportowa" - za realizację zlecenia transportowego (samochodem Użytkownika)

"faktura spedycyjna" - za realizację zlecenia spedycyjnego (samochodem innego przewoźnika)

"faktura warsztatowa" - za wykonanie naprawy pojazdu (zlecenie warsztatowe).

"faktura magazynowa" - za części wydane kontrahentowi z magazynu.

"faktura zbiorcza" - "obejmująca" grupę zleceń transportowych, spedycyjnych lub warsztatowych

"faktura inna" - za przychód nie związany z realizacją zlecenia

Program umożliwia także drukowanie faktur Pro forma dla potrzeb urzędów celnych

Ogólne zasady wystawiania faktur

Faktury w programie wystawia się w następujący sposób:

faktury transportowe - w opcji "Transport: Zlecenia" (po odszukaniu zlecenia: klawisz F5- faktura do jednego zlecenia lub Ctrl-F5 (lub Ctrl-Shift-F5)- faktura zbiorcza)

faktury spedycyjne - w opcji "Spedycja: Zlecenia" (w sposób j.w.)

faktury warsztatowe - w opcji "Warsztat: Zlecenia naprawy" (w sposób j.w.)

faktury magazynowe - w opcji "Firma: Magazyn: PRZYCHÓD/ROZCHÓD" (po odszukaniu dokumentu magazynowego WZ: klawisz F5- faktura)

faktury inne - w opcji "Księgowość: Przychody" (klawisz Insert lub Ctrl-Insert-z wzorca)

Obsługa faktur

Po wprowadzeniu faktury do bazy danych nie jest ona jeszcze traktowana jak oficjalny przychód. Aby to miało miejsce, fakturę należy zarejestrować. Rejestracja powoduje, że zarezerwowany zostaje numer faktury, a kwota zapłaty zostanie dopisana do zobowiązań kontrahenta. Dopóki faktura nie zostanie zarejestrowana, program będzie proponował rejestrację po każdym wydruku.

Oprócz rejestracji, można dokonywać innych operacji na fakturze. Ich listę przedstawia tabela 9. Operacje te są dostępne po wyświetleniu na ekranie okna przedstawiającego dane faktury już wystawionej. Aby wyświetlić to okno, należy:

dla faktur nie zarejestrowanych wygenerowanych ze zlecenia: odszukać zlecenie na liście zleceń i nacisnąć klawisz F5.

dla faktur zarejestrowanych wygenerowanych ze zlecenia: j.w. lub odszukać fakturę na liście w opcji "Księgowość: Przychody" i nacisnąć Enter.

dla faktur innych: odszukać fakturę na liście w opcji "Księgowość: Przychody" i nacisnąć Enter.

Tabela 9.Schemat operacji obsługi faktury

| Klawisz | Działanie | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| F2 | Edycja całej treści faktury | Po zarejestrowaniu faktury edycja jej treści jest ograniczona |
| 0,1,2,...,6 | Edycja wszystkich (klawisz 0) lub wybranej pozycji faktury |
|  | F3 | Edycja uwag drukowanych na f-rze |
|  | Ctrl-F3 | Edycja parametrów indywidualnych |

czy jest upoważnienie do wystawienia bez podpisu

| które konto umieścić na fakturze |
| --- |
| F4 | Edycja danych dotyczących zlecenia | Nry samochodu, towar, trasa, itd. (dane te przenoszą się ze zlecenia, ale można je aktualizować przy fakturze) |
| Ctrl-F4 | Edycja sposobu i terminu zapłaty | Termin zapłaty może być edytowany jako data lub jako ilość dni na zapłatę. Zależy to od ustawienia parametru |
| Enter | Wyświetlenie treści faktury | Z możliwością wydruku (patrz: 5.1.2.Drukowanie faktur) |
| Shift-Enter | Wyświetlenie treści duplikatu faktury | j.w. |
| F5 | Wydruk faktury | (patrz: 5.1.2.Drukowanie faktur) |
| Sfift-F5 | Wydruk duplikatu faktury | j.w. |
| F6 | Rejestracja faktury |
|  | F7 | Wydruk przelewu odwrotnego lub prośby o wysłanie CMR | przelew można wysłać kontrahentowi razem z fakturą, aby go "zachęcić" do zapłaty |
| F8 | Eksport do ewidencji podatkowej | Dostępne po wykupieniu modułu "Książka przychodów i rozchodów" lub "Ewidencja przychodów" |
| F9 | Eksport do raportu kasowego | Dostępne po wykupieniu modułu "Raporty kasowe" |
| F10 | Wystawienie faktury korygującej |

Wszystkie wpisane i (w przypadku faktur ze zleceń) zarejestrowane faktury są umieszczane automatycznie w tabeli przychodów w opcji "Księgowość: Przychody".

Wszystkie faktury zarejestrowane są umieszczane w tabeli faktur w opcji "Księgowość: Faktury własne: Zwykłe". W opcji tej przeprowadza się operacje rozrachunkowe.

Tabela 10.Wykaz operacji rozrachunkowych na fakturach własnych

| Klawisz | Działanie | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| F5 | Potwierdzenie zapłaty faktury | Zapłatę można potwierdzać na raty (maksymalnie 5). Po potwierdzeniu zapłaty automatycznie zmniejsza się kwota zobowiązań odbiorcy faktury wobec Użytkownika |
| F6 | Druk. ponaglenia do zapłaty | Treść ponaglenia do zapłaty można zdefiniować w parametrach faktury |

Nie zapłacone faktury mogą być umieszczone w zestawieniu "Upływające terminy"

Drukowanie faktur

Faktura może być wypisana w dowolnej walucie. Jeżeli jest to waluta obca, to w trakcie edycji należy podać jej kurs w stosunku do złotego. Kurs ten umożliwia przeliczenie kwot na złotówki wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne (również dla potrzeb wydruku).

Przed każdym wydrukiem faktury, wyświetla się okno, w którym można określić parametry mające wpływ na wygląd faktury: język, waluta, ilość oryginałów i kopii.

Każdą fakturę można poprawiać i drukować wielokrotnie, wg różnych ustawień w/w parametrów.

Korekty faktur własnych

Do każdej wpisanej i zarejestrowanej faktury własnej można wystawić fakturę korygującą. Zasady obsługi faktur korygujących są analogiczne do obsługi faktur zwykłych. Fakturę korygującą wystawia się, na bazie faktury pierwotnej, klawiszem F10. Wszystkie dane z faktury pierwotnej są kopiowane do korekty, tak że wystarczy tylko poprawić błędy (bez konieczności wypisywania całej faktury od początku).

Uwaga: Wprowadzając fakturę zbiorczą do bazy danych należy podać poprawione kwoty, a nie różnice. Np. jeżeli zwiększamy kwotę ze 100 do 120, to wypisując fakturę korygującą piszemy 120, a nie 20.

Lista zarejestrowanych faktur-korekt jest umieszczona w opcji "Księgowość: Faktury własne: Korekty".

Parametryzacja faktur

Użytkownik może w dużym stopniu wpływać na wygląd faktury (m.in. na to, jakie informacje dotyczące transportu umieszczać na wystawianych fakturach). Parametryzację faktur można podzielić na:

parametryzację ogólną - dotyczącą wszystkich wystawianych faktur

parametryzację indywidualną - dotyczącą faktur wystawianych konkretnemu kontrahentowi

Parametryzacja ogólna faktur jest opisana w rozdziale 14.6.Parametry faktur własnych.

Parametryzację indywidualną przeprowadza się w opcji "Kontrahenci: Lista kontrahentów". Po odszukaniu kontrahenta w tabeli i naciśnięciu klawisza F8 (Biblioteki) pojawia się tabelka bibliotek dotyczących kontrahenta. Jedna z nich nosi tytuł: "Parametry faktur własnych".

KOSZTY (FAKTURY OBCE)

W dalszej części opisu "kosztem udokumentowanym" będzie nazywany koszt, przy wpisywaniu którego, podano numer rachunku.

W programie można wprowadzać dowolne koszty. Dla ułatwienia analiz finansowych, analiz opłacalności wyjazdów, itp., zostały one podzielone na następujące typy:

"koszty eksploatacji taboru" - koszty związane z eksploatacją taboru własnego nie związane z realizacją zleceń.

"koszty wyjazdów" - koszty związane z realizacją zleceń transportowych (powstałe na trasie: np. paliwo, autostrady, jak i poza trasą: karnety, zezwolenia, itp.)

"koszty spedycji" - faktury od przewoźników za realizację zlecenia spedycyjnego

"koszty inne" - pozostałe koszty (energia, wynajem biura, itp.)

Przedstawiony podział kosztów jest umowny. Użytkownik określa typ kosztu, wprowadzając go do bazy danych. Wyjątkiem są koszty spedycyjne, które są wprowadzane w odmienny sposób od pozostałych

Ogólne zasady wprowadzania kosztów

Koszty w programie wprowadza się w następujący sposób:

koszty eksploatacji taboru - w opcji "Firma: Tabor własny" (po odszukaniu samochodu: klawisz F6, następnie Insert - nowy koszt)

koszty wyjazdów - w opcji "Transport: Wyjazdy" (po odszukaniu wyjazdu: klawisz F6, następnie Insert - nowy koszt)

koszty spedycyjne - w opcji "Spedycja: Zlecenia" (po odszukaniu zlecenia: klawisz F6 - REALIZACJA, następnie: F6 - koszt (faktura od przewoźnika))

koszty inne - w opcji "Księgowość: Koszty" (klawisz Insert)

Po wpisaniu kosztu do bazy danych można przeprowadzać z nim różne operacje.

Tabela 11.Schemat operacji obsługi kosztu

| Klawisz | Działanie | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| F2 | Edycja kosztu |
|  | F3 | Edycja uwag |
|  | 0,1,2,..,5 | Edycja wszystkich (klawisz 0) lub jednej pozycji kosztu |
|  | F6 | Rejestracja kosztu |
|  | F7 | Wydruk przelewu dla wystawcy rachunku | Kontrahent musi być na liście kontrahentów i musi być podany jego nr konta bankowego |
| F8 | Eksport do książki przychodów | Dostępne po wykupieniu modułu: "Książka przychodów i rozchodów" |
| F9 | Eksport do raportu kasowego | Dostępne po wykupieniu modułu: "Raporty kasowe" |
| F10 | Wpisanie faktury korygującej |
|  | F11 | Wystawienie faktury wewnętrznej | Dotyczy kosztów spedycyjnych |

Wszystkie wpisane i udokumentowane koszty są umieszczane automatycznie w tabeli kosztów w opcji "Księgowość: Koszty".

Uwaga: Rejestracja kosztu ma inne znaczenie, niż rejestracja faktury. Powoduje ona jedynie to, że kwota kosztu zwiększy sumę zobowiązań Użytkownika wobec sprzedawcy. Kwota ta będzie obciążała Użytkownika aż do potwierdzenia wpłaty. Wszystkie koszty zarejestrowane są umieszczane w tabeli faktur obcych w opcji "Księgowość: Faktury obce: Zwykłe". W opcji tej przeprowadza się operacje rozrachunkowe. W przypadku kosztów udokumentowanych, płaconych gotówką, wystarczy podać numer rachunku.

Korekty faktur obcych

Do każdego kosztu (faktury obcej) wpisanego do bazy danych można wprowadzić fakturę obcą korygującą. Fakturę obcą korygującą wprowadza się, na bazie faktury obcej pierwotnej, klawiszem F10. Wszystkie dane z faktury obcej pierwotnej są kopiowane do korekty, tak że wystarczy tylko poprawić błędy (bez konieczności wypisywania całej faktury od początku). Zasady obsługi faktur obcych korygujących są analogiczne do obsługi faktur zwykłych.

Lista wszystkich faktur korygujących obcych jest umieszczona w opcji "Księgowość: Faktury obce: Korekty".

Koszty okresowe

W programie TS istnieje możliwość definiowania kosztów, które rozkładają się na zadany okres czasu (np. koszt ubezpieczenia samochodu). Wpisane takiego kosztu w zwykły sposób z datą np. styczniową powoduje, że występuje on w analizach finansowych za styczeń z pełną kwotą, a nie występuje w analizach w innych miesiącach. Aby koszt był uwzględniany w analizach obejmujących cały okres jego oddziaływania, należy go umieścić na tzw. liście kosztów okresowych. Lista ta jest prowadzona w opcji "Księgowość: Koszty stałe(okresowe): Koszty okresowe".

Koszty okresowe  wprowadza się w następujący sposób:

w opcji "Księgowość: Koszty" lub "Firma: Tabor własny" (po wprowadzeniu kosztu do bazy danych w zwykły sposób opisany w rozdziale 6.1.Ogólne zasady wprowadzania kosztów, klawisz F12 zaznacza koszt jako okresowy)

w opcji "Księgowość: Koszty stałe(okresowe): Koszty okresowe" (klawisz Insert - nowy koszt okresowy). Ten sposób stosuje się, jeśli kosztu nie ma na liście w opcji "Księgowość: Koszty".

Wprowadzając koszt okresowy należy podać okres na jaki rozkłada się kwota. Koszty okresowe są uwzględniane w zestawieniu: Rachunek wyników finansowych (patrz: Rys.7)

Wzorce kosztów

Wzorce kosztów służą do definiowana kosztów występujących cyklicznie (np. co miesiąc) takich jak: raty leasingowe, telefon, czynsz itp. Lista wzorców kosztów jest prowadzona w opcji "Księgowość: Koszty stałe(okresowe): Wzorce kosztów". Można ją też wyświetlić w opcji "Księgowość: Koszty" (klawisz: F5).

Z wzorca kosztu można utworzyć automatycznie koszt klawiszem F8.

Parametryzacja kosztów (faktur obcych)

W programie można ustawić kilka parametrów dotyczących kosztów (faktur obcych). Parametryzację można podzielić na:

parametryzację ogólną - dotyczącą wszystkich faktur obcych

parametryzację indywidualną - dotyczącą faktur otrzymywanych od konkretnego kontrahenta

Parametryzacja ogólna faktur obcych jest opisana w rozdziale 14.7.Parametry faktur obcych.

Parametryzację indywidualną przeprowadza się w opcji "Kontrahenci: Lista kontrahentów". Po odszukaniu kontrahenta w tabeli i naciśnięciu klawisza F8 (Biblioteki) pojawia się tabelka bibliotek dotyczących kontrahenta. Jedna z nich nosi tytuł: "Parametry faktur obcych".

WYJAZDY

Wyjazd jest strukturą opisującą i rozliczającą jazdę samochodu ciężarowego. Wyjazd może bezpośrednio dotyczyć realizacji zlecenia (lub kilku zleceń), może mieć też inny cel (np. do serwisu w celu naprawy samochodu). Każdy wyjazd może zostać wprowadzony do bazy danych, opisany i rozliczony. Tabela wyjazdów jest umieszczona w opcji "Transport: Wyjazdy (Karty drogowe)".

Ponieważ większość wyjazdów dotyczy realizacji zleceń transportowych, istnieje możliwość kojarzenia zleceń z wyjazdami (do każdego wyjazdu można przyporządkować dowolną liczbę zleceń). W każdej chwili można sprawdzić, który wyjazd realizował dane zlecenie i odwrotnie, jakie zlecenia były realizowane danym wyjazdem.

Do każdego wyjazdu można wprowadzić również koszty i zaliczki dla kierowcy. Można też obliczyć wynagrodzenie i diety należne kierowcy i pomocnikowi, rozliczyć zaliczkę oraz rozliczyć wyjazd.

Wprowadzanie wyjazdów do bazy

Wyjazd można umieścić w tabeli wyjazdów na dwa sposoby:

w opcji "Transport: Wyjazdy (Karty drogowe)" (klawisz Insert). Wyjazd wprowadzony w ten sposób do bazy początkowo nie jest skojarzony z żadnym zleceniem transportowym.

generując na podstawie zlecenia w opcji "Transport: Zlecenia" (klawisz F6 -Dane wyjazdu). Jeżeli zlecenie nie zostało wcześniej przyporządkowane do wyjazdu, to ukaże się okno dialogowe z opcjami do wyboru: "Nowy wyjazd", "Przyporządkowanie", .... Wybranie odpowiedzi "Nowy wyjazd" spowoduje, że zostanie wygenerowany nowy wyjazd. Wyjazd ten będzie skojarzony ze zleceniem, na podstawie którego został wygenerowany.

Kojarzenie zleceń z wyjazdami

Tabele wyjazdów i zleceń transportowych występują niezależnie od siebie w opcjach "Transport: Wyjazdy" i "Transport: Zlecenia". Można jednak kojarzyć wyjazdy ze zleceniami. Tzn. określać, jakie zlecenia były realizowane danym wyjazdem.

Skojarzenie zlecenia z wyjazdem można uzyskać na dwa sposoby:

w opcji "Transport: Zlecenia" z poziomu zlecenia (klawisz F6). Jeżeli zlecenie nie zostało wcześniej przyporządkowane do wyjazdu, to po naciśnięciu klawisza F6 ukaże się okno dialogowe z opcjami do wyboru: "Nowy wyjazd", "Przyporządkowanie", .... Wybranie odpowiedzi "Nowy wyjazd" spowoduje wygenerowanie nowego wyjazdu i przyporządkowanie do niego zlecenia. Wybranie odpowiedzi "Przyporządkowanie" spowoduje, że program wyświetli listę wyjazdów, które już są w bazie danych i zlecenie będzie można przyporządkować do jednego z nich (klawiszem Enter).

w opcji "Transport: Wyjazdy" z poziomu wyjazdu (klawisz F5) można wyświetlić wszystkie zlecenia przyporządkowane do danego wyjazdu. Po wyświetleniu zleceń, klawisz Insert umożliwia przyporządkowanie nowego zlecenia (wybiera się je z listy zleceń, które nie zostały do tej pory skojarzone z żadnym wyjazdem klawiszem Enter)

Aby skasować przyporządkowanie zlecenia do wyjazdu, należy w opcji "Transport: Wyjazdy" klawiszem F5 wyświetlić zlecenia skojarzone z wyjazdem, odszukać zlecenie i użyć klawisza Delete. Jest to jeden z nielicznych wyjątków w programie, gdzie klawisz Delete nie usuwa pozycji z bazy danych.

Wprowadzanie kosztów wyjazdu

Koszty wyjadzy wpisuje się do bazy w opcji "Transport: Wyjazdy" (po odszukaniu wyjazdu: klawisz F6)

Zaliczki kierowcy

Zaliczkę kierowcy można przyporządkować do konkretnego wyjazdu lub przypisać do kierowcy. W tym drugim przypadku zaliczka będzie mogła być wydatkowana w różnych wyjazdach.

Przed rozpoczęciem rozliczania zaliczek należy je sparametryzować. Parametryzację przeprowadza się w opcji "Konfig.(uracja): Parametry pracy: Parametry wyjazdów: PARAMETRY ZALICZEK". Ustala się tam m.in. parametr: sposób rozliczania zaliczek. Możliwe są dwa ustawienia:

razem (część zaliczki, której kierowca nie wydał "przechodzi" na następny wyjazd).

osobno (dla każdego wyjazdu kierowca zwraca kwotę pozostałą z zaliczki)

W pierwszym przypadku prowadzona jest kasa zaliczek, która pokazuje ilość pieniędzy z zaliczek posiadaną w danej chwili przez kierowcę

Zaliczki kierowcy wpisuje się do bazy na dwa sposoby:

w opcji "Transport: Wyjazdy" (po odszukaniu wyjazdu: klawisz F7). Po naciśnięciu tego klawisza program wyświetla listę zaliczek pobranych przez kierowcę na dany wyjazd (nową zaliczkę wprowadza się standardowo: klawiszem Insert). Zaliczka wprowadzona w ten sposób jest skojarzona z wyjazdem

w opcji "Firma: Kadry (pracownicy)" (po odszukaniu pracownika: klawisz F6 - Kadry. Wyświetli się lista opcji kadrowych. Należy wybrać opcję: "Zaliczki (KASA)"). Jeżeli w kasie znajdują się jakieś pozycje, to po naciśnięciu klawisza F5 program pokaże listę wszystkich zaliczek pobranych przez pracownika z wszystkich wyjazdów (nową zaliczkę wprowadza się standardowo: klawiszem Insert). Nie jest ona związana z żadnym wyjazdem

Diety za wyjazd

Diety kierowcy (pomocnika) można wprowadzać w powiązaniu z wyjazdami jak i niezależnie od nich.

Przed rozpoczęciem naliczania diet należy je sparametryzować. Parametryzację przeprowadza się w opcji "Konfig.(uracja): Parametry pracy: Parametry wyjazdów: SPOSÓB NALICZANIA DIET ".

Diety kierowcy wpisuje się do bazy na dwa sposoby:

w opcji "Transport: Wyjazdy" (po odszukaniu wyjazdu: klawisz F8). Po naciśnięciu tego klawisza program wyświetla listę diet należnych kierowcy za dany wyjazd (nowa dieta: klawisz Insert)

w opcji "Firma: Kadry (pracownicy)" (po odszukaniu pracownika: klawisz F6 - opcja: "Diety"). Wówczas program pokaże listę wszystkich diet przyznanych pracownikowi z wszystkich wyjazdów.

Wprowadzając dietę należy podać m.in.: kierowcę, nr wyjazdu, okres, za który należy się dieta (dla diet krajowych również powrót), symbol kraju docelowego.

Uwaga: Podanie symbolu Polski: "PL" spowoduje, że dieta będzie obliczana jako dieta krajowa.

ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW (KADRY)

Dla każdego pracownika prowadzony jest system opcji kadrowych. Wywołuje się go w opcji "Firma: Kadry (pracownicy)" (po odszukaniu pracownika na liście: klawisz F6)

System ten zawiera następujące elementy: kasa zaliczkowa, diety, karta wynagrodzeń, umowy-zlecenia, zasiłki, zwolnienia lekarskie, urlopy, ekwiwalenty

ROZLICZANIE KARNETÓW TIR I ZEZWOLEŃ

W grupie opcji "Transport" znajdują się dwie, bardzo podobne w obsłudze, opcje służące do rozliczania karnetów TIR i zezwoleń. Rozliczanie może być kontrolowane zewnętrznie (z jednostką wydającą karnety (zezwolenia)) lub wewnętrznie (z kierowcami).

OBSŁUGA TECHNICZNA TABORU

W programie umieszczono mechanizm kontroli obsługi technicznej taboru. Składa się on z nast.elementów:

kontrola upływających terminów dotyczących taboru (ubezpieczenia, badania techniczne, certyfikat, itp.)

kontrola wymiany oleju i smarowania

wykaz remontów, przeglądów i awarii

Wszystkie operacje dotyczące kontroli obsługi taboru przeprowadza się w opcji "Firma: Tabor własny" (klawisz F5).

MAGAZYN

Magazyn jest prowadzony w opcji "Firma: Magazyn". Magazyn służy do obsługi gospodarki materiałowej firmy. Materiały wprowadzone do magazynu można wydawać zarówno wewnątrz firmy (na kierowcę, na samochód), jak i na zewnątrz (np. kontrahentowi, do zlecenia warsztatowego).

WARSZTAT. ZLECENIA NAPRAWY

Tabela zleceń naprawy realizowanych przez warsztat znajduje się w opcji "Warsztat: Zlecenia naprawy". Zlecenia są podzielone na trzy grupy: PŁATNE, GWARANCYJNE, WEWNĘTRZNE

Wprowadzając zlecenie do tabeli należy podać szereg danych, m.in.: zleceniodawcę, dane samochodu, termin naprawy, opis pojazdu, zakres naprawy, nazwisko mistrza, itp. Wprowadzając pojazd można skorzystać z biblioteki pojazdów. Bibliotekę tą tworzy się w trakcie wpisywania zleceń. Jest ona też dostępna w opcji "Warsztat: Biblioteki: Lista pojazdów". Do zlecenia można przyporządkować listę części zamiennych wykorzystanych do naprawy, robociznę oraz wystawić fakturę. Do zleceń gwarancyjnych i wewnętrznych faktury także są gwarancyjne i wewnętrzne.

Tabela 12.Schemat operacji możliwych do wykonania na bazie zlecenia naprawy

| Klawisz | Działanie | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| F5 | Wystawienie faktury | Pierwsza pozycja faktury zawiera łączną kwotę za części zamienne wykorzystane do naprawy samochodu, a druga łączną kwotę robocizny. Pozostałe pozycje można wykorzystać dla dowolnych celów. |
| Ctrl-F5 | Wystawienie faktury zbiorczej |
|  | F8 | Wprowadzenie części lub robocizny |
|  | F9 | Wydruk zlecenia | Wydruk może być w formie przyjęcia lub rozliczenia zlecenia |

BIBLIOTEKI I OPCJE POMOCNICZE

Biblioteki pomocnicze to tabele zawierające dane wykorzystywane przez program przy uzupełnianiu głównych elementów bazy (zlecenia, wyjazdy, przychody, koszty)

Biblioteka nazw kosztów

Wprowadzając koszt do tabeli kosztów należy podać m.in. jego nazwę. Nazwę tą można "ściągnąć" z biblioteki nazw kosztów. Jest ona dostępna w opcji "Konfig.(uracja): Biblioteka kosztów". Biblioteka może być też budowana w trakcie wprowadzania kosztów do bazy.

Biblioteka krajów

W wielu miejscach programu, wprowadzając dane do bazy, należy podać nazwę (symbol) kraju, symbol waluty, itp. Dane te program pobiera z biblioteki krajów. Biblioteka ta jest prowadzona w opcji "Konfig.(uracja): Biblioteka krajów".  Można ją budować dynamicznie, tzn. w trakcie wprowadzania danych do bazy.

Tabele kursów

W programie zarówno przychody (frachty) jak i koszty można określać i wprowadzać w dowolnych walutach. Wynika z tego konieczność przeliczania kwot na złotówki. Aby to ułatwić, program prowadzi własną bazę tabel kursów. Wszędzie tam, gdzie jest to konieczne, kurs waluty zostaje automatycznie "ściągnięty" z odpowiedniej tabeli. Jeżeli tabeli nie ma w bazie, to kurs trzeba wpisać ręcznie.

Uwaga: Wprowadzając do bazy nową tabelę podaje się datę obowiązywania kursu, a nie datę ogłoszenia tabeli.

PARAMETRYZACJA BAZY DANYCH

Parametryzacją bazy danych nazywa się możliwość ustalania przez Użytkownika różnych wariantów pracy programu, sposobu realizacji obliczeń, wprowadzania aktualnie obowiązujących stawek itp. Parametryzacja może być ogólna (dotycząca całej bazy danych) lub indywidualna (dotycząca wybranego elementu bazy danych, np. jednego kontrahenta).

Parametry techniczne

Parametry techniczne dotyczą rodzaju sprzętu komputerowego, na jakim pracuje Użytkownik. Ustawia się je w opcji "Konfig.(uracja): Parametry techniczne". Należą do nich:

parametry ekranu (klawisz F3)

parametry drukarki (klawisz F4)

Uwaga: Parametry drukarki są dostępne w każdym miejscu programu poprzez użycie klawiszy Alt-1.

parametry archiwizacji bazy danych (klawisz F5)

Stawki podatkowe i inne parametry ustawowe

Parametry te dotyczą aktualnie obowiązujących, ustawowych stawek podatkowych, długości urlopu, itp. Ustawia się je w opcji "Konfig.(uracja): Parametry pracy: Akt.(ualne) stawki podatkowe i inne".

Uwaga: Ze względu na "okresowość" parametrów ustawianych w tej opcji należy je sprawdzić (i ewentualnie zaktualizować) po każdej zmianie przepisów. Jeżeli parametr zmienia się od nowego roku, to należy dokonać poprawek w bazie po zamknięciu roku.

Parametry stałe

Parametry stałe dotyczą pewnych stałych ustawień (wariantów pracy) obowiązujących w programie. Charakter tych parametrów jest taki, że na ogół zmienia się je bardzo rzadko (najczęściej raz na początku pracy z programem). Ustawia się je w opcji "Konfig.(uracja): Parametry pracy: Parametry stałe".

Parametry zleceń

Parametry dotyczą zleceń przychodzących (od zleceniodawców), a także wychodzących (dla przewoźników). Ustawia się je w opcji "Konfig.(uracja): Parametry pracy: Parametry zleceń".

Parametry wyjazdów

Parametry dotyczą wyjazdów, a także ich "pochodnych" (diet, zaliczek itp.). Ustawia się je w opcji "Konfig.(uracja): Parametry pracy: Parametry wyjazdów".

Parametry faktur własnych

Parametry faktur własnych są to parametry stałe dotyczące sposobu wystawiania faktur. Ustawia się je w opcji "Konfig.(uracja): Parametry pracy: Parametry faktur własnych".

Parametry faktur obcych

Parametry faktur obcych są to parametry stałe dotyczące sposobu wprowadzania faktur kosztowych. Ustawia się je w opcji "Konfig.(uracja): Parametry pracy: Parametry faktur obcych".

Parametry magazynu

Parametry magazynu ustawia się je w opcji "Konfig.(uracja): Parametry pracy: Parametry magazynu".

Parametry warsztatu

Parametry warsztatu ustawia się je w opcji "Konfig.(uracja): Parametry pracy: Parametry warsztatu".

WYDRUKI GENEROWANE PRZEZ PROGRAM

Poniższe tabele zawierają wydruki i zestawienia generowane przez program "TS". Większość z nich można przed wydrukowaniem obejrzeć na ekranie. Zestawienia stanowią pomoc, dzięki której można szybko otrzymać dane pozwalające na analizę działalności firmy.

Tabela 13.Wydruki generowane przez program "TS"

| Nazwa wydruku | Nazwa opcji (klawisz) |
| --- | --- |
| Faktura, Rachunek uproszczony (Rys.2a,b) |

Księgowość: Faktury własne: Enter, F5

Księgowość: Przychody: Enter, F5  lub  Enter, Enter, F5

Transport: Zlecenia: F5, F5  lub  F5, Enter, F5

Spedycja: Zlecenia: F5, F5  lub  F5, Enter, F5

Warsztat: Zlecenia: F5, F5  lub  F5, Enter, F5

Firma: Magazyn: Przychód/Rozchód: F5, F5 lub F5, Enter, F5

Faktura (rachunek) korekta (Rys.2c)

Księgowość: Faktury własne-korekty: Enter, F5

| Wszędzie, gdzie jest faktura pierwotna (p. wyżej), po naciśnięciu F10 wyświetla się okno do wystawienia korekty. Po wystawieniu korekty, wydruk: Enter, F5 lub F5 |
| --- |
| Wezwanie do zapłaty faktury | Księgowość: Faktury własne: F6 |
| Zlecenie (fax) dla przewoźnika (Rys.3) | Spedycja: Zlecenia: F6, F7, (ew. F2-edycja), potem: Enter, F5 lub F5. |
| Instrukcje dla kierowcy (Rys.4) | Transport: Zlecenia: F7, (ew. F2-edycja), potem: Enter, F5 lub F5 |
| Zlecenie naprawy (warsztat) (Rys.5) | Warsztat: Zlecenia naprawy: F9 |
| Zestawienie słupkowe przerobu pracy mechaników | Warsztat: Robocizna: F7 |
| Dokument magazynowy: PZ/WZ/RW | Firma: Magazyn: Przychód/Rozchód: F5 lub w trakcie wprowadzania (wydawania) części do (z) magazynu |
| Wynagrodzenie kierowcy na podst. wyjazdów | Transport: Wyjazdy: F9 |
| Dowód wewnętrzny (oświadczenie kierowcy) | Transport: Wyjazdy: F6 (koszty), potem: F5 (oświadczenie), po wpisaniu kosztów z oświadczenia: F5 |
| Wniosek o zaliczkę (Rys.11a) | Transport: Wyjazdy: F7, (ew. wpisanie zaliczek), potem: F5, F5 |
| Rozliczenie zaliczki (Rys.11b) | Transport: Wyjazdy: F7, (ew. wpisanie zaliczek), potem: F10 (ew. F2-rozliczenie zaliczki), potem: F5, F5 |
| Rozliczenie wyjazdu (Rys.12) | Transport: Wyjazdy: F9 |
| Rozliczenie diet (Rys.13) |

Księgowość: Podsumowania

| Firma: Kadry: F7 lub F6 (diety), potem: F7 |
| --- |
| Rozliczenie karnetów TIR (Rys.14a) | Transport: Karnety TIR: F6 (przygotowanie do rozliczenia), po oznaczeniu karnetów: F5, F5 lub F10 (przed rozliczeniem) |
| Rozliczenie zezwoleń (Rys.15a) | j.w., ale w opcji: Transport: Zezwolenia |
| Karnety TIR (zezwolenia) posiadane przez kierowcę (Rys.14b, 15b) | Firma: Kadry: F9 (wydruki) |
| Adres pracownika | Firma: Kadry: F9 (wydruki) |
| Lista płac (Rys.18) |

Księgowość: Podsumowania

| Firma: Kadry: F7 lub F9 (wynagrodzenie dla 1 pracownika) |
| --- |
| PIT-11 | Firma: Kadry: F7 lub F9 (wydruki) |
| Rachunek za pracę na umowę-zlecenie | Firma: Kadry: F6 (umowy-zlecenia), potem: F5 lub Enter, F5 |
| Adres kontrahenta | Kontrahenci: Lista kontrahentów: F9 |
| Upoważnienie do wyst. f-r VAT bez podpisu | Kontrahenci: Lista kontrahentów: F9 |
| Przelew (Rys.20), przelew odwrotny |

Kontrahenci: Lista kontrahentów: F9

| Dowolny koszt: F7, faktura: F7 (przelew odwrotny) |
| --- |
| BDW | Kontrahenci: Lista kontrahentów: F9 |
| Tabele i okna z danymi (Rys.22, 23) | W każdej opcji: Alt-F2, Alt-F3, ..., itd. |

Tabela 14.Zestawienia generowane przez program "TS"

| Nazwa zestawienia | Nazwa opcji |
| --- | --- |
| Rejestr sprzedaży VAT (Rys.6a) |

Księgowość: Podsumowania

Księgowość: Przychody: F7

Rejestr korekt sprzedaży VAT

Księgowość: Podsumowania

Księgowość: Faktury własne: Korekty: F7

Rejestr zakupu VAT (Rys.6b)

Księgowość: Podsumowania

Księgowość: Koszty: F7

Rejestr korekt zakupu VAT

Księgowość: Podsumowania

Księgowość: Faktury obce: Korekty: F7

Rejestr zakupu paliwa (Rys.6c)

Księgowość: Podsumowania

| Księgowość: Koszty: F7 |
| --- |
| Rejestr opłaty skarbowej | Transport: Zlecenia: F9 |
| Rachunek wyników finansowych (Rys.7) | Księgowość: Podsumowania |
| Zestawienie wystawionych faktur (Rys.8) |

Księgowość: Podsumowania

| Księgowość: Faktury własne: F7 |
| --- |
| Lista faktur do zleceń z własnymi CMR-ami | Księgowość: Przychody: F7 |
| Lista zleceń z wystawionymi fakturami (Rys.9) | Księgowość: Podsumowania |
| Lista zleceń do faktury zbiorczej |

Przed wystawieniem faktury zbiorczej

Transport: Zlecenia: F9

Spedycja: Zlecenia: F9

Lista zleceń warsztatowych do faktury zbiorczej

Przed wystawieniem faktury zbiorczej

Warsztat: Zlecenia naprawy: F7

Zestawienie wyjazdów z rozliczeniem kilometrowo-paliwowym lub kilometrowo-finansowym (Rys.10a,b,c,d)

Księgowość: Podsumowania

| Transport: Wyjazdy: F9 |
| --- |
| Zestawienie kosztów wyjazdu | Transport: Wyjazdy: F6 (koszty), potem: F7 |
| Zestawienie materiałów wydanych z magazynu (Rys.16a) | Firma: Magazyn: Aktualny stan: F7 |
| Zestawienie materiałów przyjętych do magazynu | Firma: Magazyn: Aktualny stan: F7 |
| Aktualny stan magazynu (Rys.16b) | Firma: Magazyn: Aktualny stan: F7 |
| Zestawienie remontów, przeglądów i awarii (Rys.17) |

Firma: Tabor własny: F8 (Remonty...), F7

| Firma: Tabor własny (wewnętrzny): F8 (Remonty...), F7 |
| --- |
| Zestawienie przebiegu pracy pojazdu samobieżnego | Firma: Tabor własny (wewnętrzny): F8 (Przebieg pracy..), F7 |
| Lista kontrahentów (adresy, telefony, itd.) (Rys.19) |

Księgowość: Podsumowania

Kontrahenci: Lista kontrahentów: F7

Ostrzeżenia (Rys.21a)

Na początku pracy (opcjonalnie)

Księgowość: Podsumowania

Transport: Zlecenia: F9

Spedycja: Zlecenia: F9

Upływające terminy (Rys.21b)

Na początku pracy (opcjonalnie)

| Księgowość: Podsumowania |
| --- |
| Zestawienie tabel kursów z kursami walut | Konfig.(uracja): Tabele kursów: F7 |

TABELA OPCJI Z OPISEM

| Nazwa opcji | Zadania i możliwości (zawartość) | Uwagi |
| --- | --- | --- |

Grupa opcji: Firma

| Nazwa i adres | Wprowadzanie i aktualizacja danych Użytkownika (nazwa, symbol, NIP, REGON, adres, numery telefonów, faxów, telex, numery kont bankowych, dane do deklaracji podatkowych) |
| --- | --- |

Kadry

(pracownicy)

tabela pracowników.

kasy zaliczkowe (wykaz pobranych zaliczek) i lista diet

karty wynagrodzeń, umowy-zlecenia (rachunki)

listy zasiłków, zwolnień lekarskich, urlopów

zestawienia: lista płac, PIT-11, zestawienie diet.

biblioteki: rozchód części pobranych z magazynu

wydruki: adres, wynagrodzenie, umowy-zlecenia, PIT-11, zestawienie diet, wykaz posiadanych karnetów TIR i zezwoleń.

| schowek pracowników zwolnionych | Dane pracownika uwzględniają specyfikę zawodu kierowcy |
| --- | --- |
| Tabor własny |

tabela samochodów (ciągników i naczep).

terminy, wymiany oleju i smarowania

koszty eksploatacyjne dla każdego zestawu.

biblioteki: wymiany oleju, smarowania, remonty, przeglądy, awarie, rozchód z magazynu, wyposażenie

| schowek samochodów sprzedanych (czasowo nie używanych) | Można wpisywać do bazy całe zestawy, a także osobno ciągniki i naczepy. W trakcie pracy zestawy można łączyć w dowolne pary. |
| --- | --- |
| Tabor własny (Tabor wewnętrzny) |

tabela pojazdów (wózki akumulatorowe, podnośniki, itp.)

| biblioteki: przebieg pracy, remonty, rozchód z magazynu, wyposażenie | Opcja dostępna, jeśli ustawiony jest odpowiedni parametr |
| --- | --- |
| Magazyn |

katalog części znajdujących się w magazynie

katalog przychodu i rozchodu każdej części.

zestawienia: aktualny stan magazynu, zestawienie przyjętych i wydanych materiałów

| biblioteka nazw części |
| --- |
|  | Kalendarz | wprowadzanie komunikatów wyświetlających się na ekranie |
|  | Notes | wpisanie i zapamiętanie krótkiej informacji na dowolny temat (np. plan zajęć na następny dzień pracy). | Informacja ta pojawia się automatycznie na ekranie po każdym uruchomieniu programu. |
| Edytor tekstów | proste teksty do napisania i wydrukowania | każdy tekst można zapamiętać pod dowolną nazwą |

Grupa opcji: Kontrahenci

Lista kontrahentów

tabela kontrahentów.

dostęp do zleceń i faktur kontrahenta

zestawienia: lista kontrahentów (adresy, nry tel. i fax)

biblioteki: trasy, towary, przejścia graniczne, odprawy celne i spedycyjne, parametry faktury i zlecenia

wydruki: adres, przelew, bankowy dowód wpłaty

| schowek kontrahentów "nie aktywnych" |
| --- |
|  | Poczekalnia zleceń |

tabela zleceń.

przerzucanie zleceń do realizacji

| szybkie wprowadzanie zleceń na bazie wprowadzonych wcześniej (kopia) |
| --- |
|  | Wzorce zleceń | tabela wzorców zleceń | Z wzorca można skorzystać wpisując zlecenie do bazy |
| Wzorce faktur | tabela wzorców faktur | Z wzorca można skorzystać wpisując fakturę do bazy (nie dot. faktur do zleceń) |
| Korespondencja | Ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej z firmy |

Grupa opcji: Transport

Zlecenia

(realizowane samochodami własnymi)

tabela zleceń (transport własny)

wystawienie (na bazie zlecenia) faktury dla zleceniodawcy

faktury zbiorcze obejmujące grupę zleceń

skojarzenie zlecenia z wyjazdem

instrukcje dla kierowcy

| zestawienia: lista zleceń, rejestr opłaty skarbowej | Wprowadzając do bazy nowe zlecenie można skorzystać z wzorca lub z poczekalni |
| --- | --- |

Wyjazdy

(Karty drogowe)

tabela wyjazdów

wynagrodzenie kierowcy

przyporządkowanie zleceń do wyjazdów.

koszty wyjazdu

zaliczki (wniosek o zaliczkę, rozliczanie, wykaz rachunków)

diety (obliczanie)

rozliczanie wyjazdu

| zestawienie wyjazdów, rozliczenie zaliczki, zestawienie diet | Z każdym wyjazdem może być skojarzona dowolna liczba zleceń zrealizowanych danym wyjazdem. |
| --- | --- |
| Karnety TIR |

tabela karnetów TIR

przechowywanie danych na temat wykorzystania każdego karnetu (nr wyjazdu, samochód, kierowca, towar, data i miejsce otwarcia i zamknięcia, rozliczenie)

rozliczanie karnetów

formularz rozliczeniowy karnetów

| schowek karnetów rozliczonych | Karnety wpisuje się do bazy całymi partiami, tzn. "od numeru do numeru". |
| --- | --- |
| Zezwolenia |

tabela zezwoleń

przechowywanie danych na temat wykorzystania każdego zezwolenia (nr wyjazdu, samochód, kierowca, rozliczenie)

rozliczanie zezwoleń

formularz rozliczeniowy zezwoleń

| schowek zezwoleń rozliczonych | Zezwolenia wpisuje się do bazy całymi partiami, tzn. "od numeru do numeru". |
| --- | --- |

Grupa opcji: Spedycja

Zlecenia

(realizowane samochodami obcymi)

tabela zleceń (transport obcy)

wystawienie (na bazie zlecenia) faktury dla zleceniodawcy

faktury zbiorcze obejmujące grupę zleceń

wpisanie faktury otrzymanej od przewoźnika.

zlecenie w postaci przeznaczonej do wysłania faxem e) zestawienia: lista zleceń

rozliczanie zleceń

Opcja dostępna, jeśli ustawiony jest odpowiedni parametr.

| Wprowadzając do bazy nowe zlecenie można skorzystać z wzorca lub z poczekalni |
| --- |
| Zlecenia bez realizacji | j.w. ale wyświetla tylko te zlecenia, do których nie przypisano jeszcze przewoźnika |
|  | Realizacje zleceń |

tabela realizacji zleceń spedycyjnych (dane przewoźnika)

wprowadzanie i drukowanie zleceń dla przewoźników

| wprowadzanie i rejestracja faktur otrzymanych od przewoźników |
| --- |
|  | Tabor obcy |

tabela samochodów (ciągników i naczep) obcych przewoźników.

biblioteki: rozchód z magazynu

schowek samochodów (czasowo nie używanych)

Grupa opcji: Warsztat

Zlecenia naprawy

tabela zleceń, części, robocizna

wystawienie faktur

faktury zbiorcze obejmujące grupę zleceń

wydruki: przyjęcie i rozliczenie zlecenia

| zestawienie zleceń do f-ry zbiorczej |
| --- |
|  | Robocizna |

tabela operacji wykonanych przy naprawach

| zestawienie przerobu pracy mechaników |
| --- |
|  | Biblioteki |

biblioteka pojazdów naprawianych w warsztacie

biblioteka rodzajów robocizny

typy pojazdów

Grupa opcji: Księgowość

Przychody

tabela przychodów

przychody dodatkowe (nie związane ze zleceniami)

podgląd i wydruk faktur

eksport faktur do programów zewnętrznych

wystawianie faktur korygujących

zestawienia: rejestr sprzedaży VAT, rejestr sprzedaży (przychody dodatkowe), lista faktur z własnymi CMR-ami

Faktury do zleceń wystawia się w opcjach: TRANSPORT: Zlec. i SPEDYCJA: Zlec.

Własny CMR należy oznaczyć przez umieszczenie w polu "nr CMR" symbolu "*" (gwiazdki)

Koszty

tabela kosztów

koszty dodatkowe (nie związane z realizacją zleceń)

rejestracja kosztów.

eksport kosztów do programów zewnętrznych

wprowadzanie faktur korygujących-obcych

tabela kosztów stałych (powtarzających się w każdym miesiącu)

drukowanie przelewów

| zestawienia: rejestr zakupu VAT, rejestr zakupu paliwa |
| --- |
|  | Koszty stałe - Koszty okresowe | tabela kosztów okresowych | Koszty okresowe "rozkładają" się na zadany okres czasu. |
| Koszty stałe - Wzorce kosztów |

tabela wzorców kosztów

| eksport wzorca na listę kosztów | Wzorce kosztów definiują koszty powtarzające się (np. co miesiąc) |
| --- | --- |

Faktury własne -

zwykle

potwierdzanie wpłat (do 4 rat)

podgląd i wydruk faktur.

drukowanie ponagleń do zapłaty

wystawianie faktur korygujących

zestawienia: zestawienie faktur (rozliczeniowe), upływające terminy zapłaty

Faktury własne -

| korekty | j.w. |
| --- | --- |

Faktury obce -

zwykłe

potwierdzanie wpłat (do 4 rat)

drukowanie przelewów

wystawianie faktur korygujących-obcych

zestawienia: wykaz upływających terminów zapłaty

Faktury obce -

| korekty | j.w. plus eksport do programów zewnętrznych |
| --- | --- |

Podsumowania

| (wydruki) | Najważniejsze zestawienia generowane przez program | Zestawienia oznaczone gwiazdką są dostępne tylko w tej opcji. |
| --- | --- | --- |
| Programy zewnętrzne |

Księga handlowa (moduł wymiany danych)

Książka przychodów i rozchodów

Ewidencja przychodów (ryczałt)

| Kasa (raporty kasowe) | Programy zewnętrzne współpracują z modułem głównym w zakresie eksportu danych |
| --- | --- |

Grupa opcji: Konfiguracja

| Biblioteka kosztów | Lista rodzajów kosztów używanych w programie. | Z biblioteki korzysta się wprowadzając koszty do bazy. |
| --- | --- | --- |
| Biblioteka krajów |

tabela nazw krajów, symboli krajów, symboli walut

ustalanie, czy waluta danego kraju ma być umieszczona w tabeli kursów

| wprowadzenie stawek diet i ryczałtów za noclegi dla poszczególnych krajów |
| --- |
|  | Tabele kursów |

lista tabel kursów

wpisywanie nowych tabel

zestawienie: kursy walut za podany okres

Waluta "wchodzi" do tabeli kursów  po dodaniu kraju do biblioteki krajów. Usunięcie kraju pociąga usunięcie waluty z tabeli kursów.

| Program korzysta z tabel kursów automatycznie. Kursy należy uzupełniać na bieżąco, najlepiej przy uruchomieniu programu |
| --- |
| Parametry techniczne | parametry sprzętu komputerowego (ekranu i drukarki), metoda archiwizacji bazy danych, parametry uruchomienia programu |

Parametry pracy -

| Akt. stawki podatkowe | sposób opodatkowania firmy, stawki podatku dochodowego i ryczałtowego, stawki VAT, wysokość opłaty skarbowej za list przewozowy (CMR), parametry urlopów i zwolnień lekarskich |
| --- | --- |

Parametry pracy -

| Parametry stałe | rodzaj transportu i spedycji, definicje stosowanych tabel kursów, sposób naliczania wynagrodzenia, parametry listy płac, parametry generowania ostrzeżeń, parametry sprawdzania terminów |
| --- | --- |

Parametry pracy -

| Parametry zleceń | parametry zleceń przychodzących i wychodzących, stawki przewozowe, wygląd zlecenia dla przewoźnika, stałe uwagi na zleceniu dla przewoźnika |
| --- | --- |

Parametry pracy -

| Parametry wyjazdów | parametry wyjazdów, parametry zaliczek, parametry diet (sposób naliczania) |
| --- | --- |

Parametry pracy -

| Parametry faktur własnych | sposób wystawiania faktur, sposób wystawiania faktur zbiorczych, kolejne numery faktur, wygląd faktury (zawartość, kolory), wzorce numerów, proponowany układ faktury, dopisek do nazwy Użytkownika, stałe uwagi na każdą fakturę, sposób drukowania faktur |
| --- | --- |

Parametry pracy -

| Parametry faktur obcych | sposób wprowadzania faktur obcych, parametryzacja faktur od przewoźników |
| --- | --- |

Parametry pracy -

| Param. magazynu | kolejne numery dokumentów magazynowych |
| --- | --- |

Parametry pracy -

| Param. warsztatu | parametry zleceń warsztatowych i robocizny, koleje numery dokumentów magazynowych |
| --- | --- |
|  | Zrzeszenia przewoźników | Nazwy i adresy zrzeszeń wydających karnety TIR i zezwolenia |

Grupa opcji: Narzędzia

Zmiana katalogu

zmiana katalogu aktywnego (takiego, którego zawartość jest wyświetlana przez program)

usunięcie katalogu wraz z wszystkimi danymi

Katalog aktywny wybiera się z listy katalogów. Lista ta zwiększa się o jeden katalog po każdym zamknięciu roku.

| Na liście katalogów, na pierwszym miejscu, znajduje się zawsze katalog roboczy. Jest to katalog, w którym pracuje się na bieżąco. Istnieje on zawsze i jest aktywny tuż po uruchomieniu programu. |
| --- |
| Zamknięcie roku | Przeniesienie danych z katalogu roboczego do automatycznie utworzonego katalogu zamkniętego. Katalog ten, pod podaną przez Użytkownika nazwą, jest umieszczany na liście katalogów. Można go w każdej chwili uaktywnić. | Po zamknięciu roku tworzy się nowy, pusty katalog roboczy. |
| Archiwizacja | Tworzenie zapasowej kopii bazy danych na dyskietce |
|  | Odtworzenie archiwum | Odtworzenie bazy danych z dyskietki archiwalnej (w razie utraty danych) |
|  | Indeksacja | "Odświeżenie" zbiorów indeksowych |
|  | Operatorzy. Hasła |

lista operatorów mających "prawo" do pracy z bazą danych

ustalanie dostępów do poszczególnych opcji dla różnych operatorów

wprowadzanie haseł zabezpieczających

SPIS TREŚCI

1.WSTĘP

2.OGÓLNE ZASADY PRACY Z PROGRAMEM

2.1.Uruchomienie programu

2.2.Wybieranie opcji

2.3.Tabele danych (zasady obsługi)

2.4.Okna z danymi (zasady obsługi)

2.5.Edycja danych

2.6.Okna dialogowe

2.7."Gorące" klawisze

3.POCZĄTEK PRACY Z PROGRAMEM

3.1.Pierwsze uruchomienie

3.2.Budowa bazy danych

4.ZASADY WPISYWANIA ZLECEŃ

4.1.Poczekalnia zleceń

4.2.Zlecenia transportowe

4.3.Zlecenia spedycyjne

4.4.Realizacje zleceń spedycyjnych. Zlecenie dla przewoźnika

4.5.Wzorce zleceń

4.6.Parametryzacja zleceń

5.FAKTURY VAT (RACHUNKI UPROSZCZONE)

5.1.Ogólne zasady wystawiania faktur

5.1.1.Obsługa faktur

5.1.2.Drukowanie faktur

5.2.Korekty faktur własnych

5.3.Parametryzacja faktur

6.KOSZTY (FAKTURY OBCE)

6.1.Ogólne zasady wprowadzania kosztów

6.2.Korekty faktur obcych

6.3.Koszty okresowe

6.4.Wzorce kosztów

6.5.Parametryzacja kosztów (faktur obcych)

7.WYJAZDY

7.1.Wprowadzanie wyjazdów do bazy

7.2.Kojarzenie zleceń z wyjazdami

7.3.Wprowadzanie kosztów wyjazdu

7.4.Zaliczki kierowcy

7.5.Diety za wyjazd

8.ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW (KADRY)

9.ROZLICZANIE KARNETÓW TIR I ZEZWOLEŃ

10.OBSŁUGA TECHNICZNA TABORU

11.MAGAZYN

12.WARSZTAT. ZLECENIA NAPRAWY

13.BIBLIOTEKI I OPCJE POMOCNICZE

13.1.Biblioteka nazw kosztów

13.2.Biblioteka krajów

13.3.Tabele kursów

14.PARAMETRYZACJA BAZY DANYCH

14.1.Parametry techniczne

14.2.Stawki podatkowe i inne parametry ustawowe

14.3.Parametry stałe

14.4.Parametry zleceń

14.5.Parametry wyjazdów

14.6.Parametry faktur własnych

14.7.Parametry faktur obcych

14.8.Parametry magazynu

14.9.Parametry warsztatu

15.WYDRUKI GENEROWANE PRZEZ PROGRAM

16.TABELA OPCJI Z OPISEM

17.SPIS TREŚCI